Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

………………………………………………

Wykonawca

………………………………………………

Adres

………………………………………………

nr telefonu, adres e-mail

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Bażyńskiego 1A

80-952 Gdańsk

OFERTA

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 29.02.2016 r. na zakup i instalacja kamer wraz z systemem przekazującym obraz do internetu w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, przedstawiam swoją ofertę:

Całkowita cena za realizację całości zamówienia wynosi:

……………………………………………………….. zł netto,

słownie netto: …………………………………….…………………..złotych,

w tym kwota podatku VAT…………………………….. zł

słownie VAT ……………………………………………………..………złotych,

……………………….…………………………… zł brutto,

słownie brutto …………………………………………………….…….złotych,

Wykonawca oświadcza, iż wskazana w ofercie cena jako cena ryczałtowa została prawidłowo skalkulowana 
i obejmuje wszelkie koszty realizacji zadania, wraz z kosztami transportu, instalacji urządzeń oraz ewentualnych kosztów związanych ze sprowadzeniem niezbędnych urządzeń z zagranicy, Wykonawca powinien przed sporządzeniem oferty sprawdzić dostępność tych urządzeń.

Wykonawca oświadcza, że w ramach realizacji zamówienia będą wykorzystane następujące urządzenia. Dodatkowo Wykonawca wskaże w poniższym zestawieniu producentów oraz typy oferowanych przez siebie urządzeń oraz potwierdzi spełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów urządzeń poprzez załączenie kart katalogowych urządzeń.

| Urządzenie oraz zakres pracy | Producent i typ urządzenia |
| --- | --- |
| Kamera szybkoobrotowa, minimalne parametry: Obudowa przystosowana do warunków zewnętrznych: IP-66 Kolor obudowy: Wenge Uchwyt i adaptery : do montażu naściennego Temperatura pracy: od -40 do +50 st. C Kamera cyfrowa: standard IP z funkcją PTZ 0-90 st./360 st. obrót ciągły Strumieniowanie: min. 2 strumienie Przetwornik: 2 MPX Prędkość przetwarzania: 25 kl/s Rozdzielczość: HDTV min. 1920 x 1080 Zoom optyczny: 20x Tryb pracy: dzień/noc z mechanicznym filtrem podczerwieni Oświetlacz podczerwieni: wbudowany, 8 LED, zmienny zasięg zależny od wartości ZOOM Regulacja ostrości: automatyczna Audio: wejście i wyjście Gniazdo kart pamięci: wbudowane microSD Otwarty interfejs do integracji programowej: ONVIF Zasilanie: zasilacz w komplecie Dwie kamery stałopozycyjne, minimalne parametry: Obudowa przystosowana do warunków zewnętrznych: IP-66 Uchwyt i adaptery : do montażu naściennego Temperatura pracy: od -40 do +50 st. C Kamera cyfrowa: standard IP Strumieniowanie: min. 2 strumienie Przetwornik: 2 MPX Prędkość przetwarzania: 25 kl/s Rozdzielczość: HDTV min. 1920 x 1080 Obiektyw o zmiennej ogniskowej: kąt widzenia 85 st. Przysłona: automatyczna Tryb pracy: dzień/noc z mechanicznym filtrem podczerwieni Oświetlacz podczerwieni: wbudowany, 17 LED, zasięg min. 30m Wyjście wideo: BNC serwisowe Audio: wejście i wyjście Gniazdo kart pamięci: wbudowane SD Otwarty interfejs do integracji programowej: ONVIF Zasilanie: zasilacz w komplecie Rejestrator wideo kamer IP wraz z oprogramowaniem, minimalne parametry: Ilość kanałów wideo i audio: 110 Nagrywanie wideo: do 2400 kl/s w rozdzielczości 1920x1080 Obsługiwane rozdzielczości: do 3072 x 2048 Prędkość wyświetlania: 1350 kl/s (45 x 30 kl/s przy nagrywanych 80 kanałach w rozdzielczości 1920 x 1080) Wielkość nagrywanego strumienia: 250 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer Ilość podłączonych monitorów: do 3 monitorów jednocześnie Wyjścia monitorowe: 1xHDMI, 1xDisplay Port, 2xDVI Maksymalna ilość dysków rejestrujących: 8 x S-ATA 3,5" Zainstalowane dyski rejestrujące: 3 x 3TB, dyski przeznaczone do pracy ciągłej w monitoringu Dysk systemowy: SSD Współpraca z zewnętrznymi macierzami dyskowymi System operacyjny: Microsoft Windows Embedded 8 Karty sieciowe: 2x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s Protokoły sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4, UDP, FTP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, UPnP, SMTP Porty USB: 2xUSB3.0, 8xUSB2.0 Kopiowane nagrań: zewnętrzny dysk twardy, pamięć Flash, sieć komputerowa Format plików kopii: JPEG, BMP, AVI Integracja z: rejestratorami AHD, SSWiN Sterowanie kamerami obrotowymi: PTZ, presety, trasy obserwacji Menu ekranowe: język polski Obudowa: RACK 4U Klawiatura sterująca kamerami obrotowymi, minimalne parametry: Sterowanie kamerami: 3-osiowy dżojstik, sterowanie kamerami IP, RS-485 Pelco D Switch, minimalne parametry: Ilość wejść: 24xRJ45 100/1000 Montaż: RACK Konwertery światłowodowe (3 kpl.), minimalne parametry: Prędkość transmisji: 100/1000 Ilość włókien światłowodowych: 2 Rodzaj włókien światłowodowych: SM 9/125 Montaż: wolnostojące i do panela zasilania RACK Łącze światłowodowe: Należy ułożyć kabel światłowodowy 12J-9/125 w rurze HDPE40 i wkopać ją w ziemię. Długość rury HDPE40: około 160m Długość światłowodu: około 160m w rurze HDPE40, 130m ułożone w budynku Kabel światłowodowy zakończyć przełącznicami światłowodowymi 12xSCdx Zasilacz UPS: Technologia: On-Line Moc: 1000VA, 900W Czas podtrzymania: 20min. przy 50% obciążenia Bypass: automatyczny bezprzerwowy Sloty: dla karty SNMP, kart monitorujących Złącza kontrolne: USB, RS232 Autorestart: bezobsługowy start przy długich zanikach zasilania Start z baterii: start przy braku zasilania Możliwość podłączenia zewnętrznych baterii Panel kontrolny: LCD |  |

…………………………………, dnia ……………………………….

…………………………………………………………

Pieczątka i podpis oferenta